ООО “МДН-Пром”

Вышка-тура

Передвижная сборно-разборная

ВСРП-19900

ПАСПОРТ

- Назначение изделия.

Передвижная сборно-разборная вышка предназначена для производства монтажных, ремонтных и отделочных работ, как снаружи, так и внутри строений, размещения  рабочих и материалов непосредственно в зоне работ.

- Технические характеристики.

2.1 Максимальная высота вышки, м.                           ______

2.2 Максимальная высота рабочей площадки, м.       ______

2.3 Размеры рабочей площадки, м.                              1,2*2

2.4. Нормативная поверхностная нагрузка

на рабочий настил  кг                                            200

- Устройство и принцип работы.

Передвижная вышка представляет собой пространственную сборно-разборную металлическую конструкцию башенного типа из плоских рам с лестницами. Рамы устанавливаются в патрубки гантелей и образуют секцию. Для обеспечения жесткости конструкции  секции соединяются между собой  диагональными стяжками, которые крепятся на замках рамок и гантелей. Нижние секции вышки устанавливаются на две базы, которые соединяются между собой диагоналями.

Базы вышки  имеют четыре винтовых домкрата и четыре колеса. Колеса служат для передвижения вышки. Домкраты компенсируют неровности опорной поверхности. Вышка с помощью домкратов должна быть установлена так, чтобы колеса не касались опорной поверхности на два  миллиметра.

Для обеспечения устойчивости вышка снабжена стабилизирующими опорами, которые  крепятся хомутами к основной конструкции вышки.

4. Указание по эксплуатации.

4.1 Вышка допускается в эксплуатацию только после окончание ее монтажа, но не ранее сдачи ее по акту лицу, назначенному для приемки главным инженером.

4.2  При  приемке установленной вышки в эксплуатацию проверяется:

- Правильность сборки  узлов.

- Правильность и надежность опирания  вышки на основание.

- Наличие и надежность ограждения  на вышке в рабочем ярусе.

5.Меры безопасности.

5.1 Настил вышки должен иметь ровную поверхность.

5.2 Необходимо выполнить требования СниП Ш-4-80 ”Техника безопасности в строительстве” ГОСТ 24258-88.

6. Гарантии изготовителя.

Предприятие- изготовитель гарантирует соответствие вышки-тура ВСРП 19900 требованиям настоящего паспорта при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии 12 месяцев со дня поступления потребителю.

Дата изготовления __________________________________________

Дата продажи _______________________________________________

# Text boxes

| № | Элементы | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Опора с домкратами и колесами |  |
| 2 | Гантель |  |
| 3 | Рамка маршевая |  |
| 4 | Рамка перил |  |
| 5 | Поручень |  |
| 6 | Опора стабилизирующая |  |
| 7 | Настил |  |
| 8 | Настил с люком |  |
| 9 | Диагональ 1700 в сборе |  |
| 10 | Связь опоры |  |
| 11 | Хомут двойной |  |
| 12 | Подпятник |  |
| 13 | Хомут |  |
| 14 | Диагональ 2254 – монтируется внутри конструкции по диагонали |  |